## Slide 1
基于洛伦兹模型的
单模双频贴片天线开题报告
王玉衡
林义非
穆江涛

## Slide 2
4
01
研究背景与挑战
02
理论基础分析
03
介质材料的实现
04
天线设计与验证
05
总结与展望
目录

## Slide 3
研究背景与挑战
3

## Slide 4
4
双频天线在多应用系统中的重要性
多应用需求
现代无线通信系统常需同时支持多种无线标准与应用，这对天线性能提出了更高要求。
01
双频天线必要性
单一天线实现双频工作，能有效节省设备空间、降低成本，是系统集成化的关键。
02
性能与空间挑战
在有限物理空间内，设计出兼具良好阻抗匹配、增益和辐射方向图的双频天线极具挑战。
03
无线通信的需求

## Slide 5
4
概述当前主流的双频天线设计方案及其局限性
01
双天线组合法
将两个不同频段的天线进行组合或堆叠，但会引入强互耦，导致性能下降。
02
口径共享天线
利用单一口径的多种工作模式（如TM10和TM30）实现双频，但模式控制复杂。
03
超表面天线
具有低剖面和宽带特性，但多为多模多频设计，实现单模双频仍有难度。
04
单模双频的挑战
现有单模双频天线多采用不同物理尺寸的结构，难以在紧凑空间内实现模式纯净。
现有设计方法

## Slide 6
理论基础分析
深入探讨洛伦兹色散材料的特性，及其在实现单模双频天线设计中的理论依据。
3

## Slide 7
4
介绍洛伦兹模型的物理背景与电磁特性
模型背景
洛伦兹模型是描述自然材料色散特性的经典理论，尤其在共振频率附近表现显著。
01.
复数介电常数
材料的复数介电常数可分解为实部（Re）和虚部（Im），决定了其电磁响应。
02.
损耗角正切
损耗角正切（tanδ）是衡量材料损耗的重要参数，在共振频率附近急剧增加。
03.
模型参数影响
参数ωp和Γ对介电常数的实部、虚部曲线形状有重要影响，决定材料的色散特性。
04.
洛伦兹模型

## Slide 8
4
分析如何利用洛伦兹模型实现天线单模双频
等波长条件
基于洛伦兹材料在不同频段下折射率不同的特性，可实现天线在双频下物理尺寸相同。
1
单模双频原理
在低频段（f₁）和高频段（f₂），天线均能以同一模式（如TM10）工作，从而实现单模双频。
2
模式扩展潜力
理论上，加载洛伦兹材料的N模天线，可扩展至2N个频率工作，极大拓展了频率范围。
3
4
有效带宽分析
为避免材料在谐振区的高损耗，天线工作频段应选择在损耗角正切较低的区域。
洛伦兹模型应用

## Slide 9
4
结合洛伦兹模型分析贴片天线的可行性
贴片天线模式
矩形贴片天线通常以TM10模式为主要工作模式，其尺寸与波长相关。
01
谐振长度计算
根据洛伦兹模型，通过调整材料参数，可使天线在f₁和f₂两个频率下均谐振于TM10模式。
02
CMA仿真验证
仿真结果显示，加载洛伦兹材料的贴片天线，其TM10模式确实在两个频点出现，验证了理论分析。
03
天线理论分析

## Slide 10
介质材料的实现
阐述如何利用人工结构——超材料，来模拟洛伦兹模型的色散特性，并介绍其设计原理。
3

## Slide 11
4
01
超材料定义
超材料是一种人工设计的结构，其电磁特性可由单元结构控制，而非自然材料属性决定。
02
模拟洛伦兹曲线
通过设计特定的单元结构，超材料可以实现与洛伦兹模型相似的色散曲线。
03
磁谐振结构
与电谐振结构不同，磁谐振结构（如SRR）更易实现小型化和控制磁导率。
说明超材料在实现洛伦兹色散中的关键作用
超材料简介

## Slide 12
4
详细解析SRR作为磁谐振单元的工作原理
SRR由两个开口的金属环组成，其互补电流在环中形成类似磁偶极子的效应。
SRR结构组成
1
当磁场垂直于SRR环面时，会在环内激励出环流，模拟磁偶极子的响应。
磁偶极子效应
2
SRR的谐振行为导致其磁导率呈现洛伦兹色散特性，是设计的关键。
洛伦兹色散特性
3
SRR结构是各向异性的，仅当特定方向的磁场激励时，才能表现出色散特性。
各向异性响应
4
SRR结构原理

## Slide 13
4
研究SRR关键几何参数对其电磁特性的影响
谐振频率控制
SRR环的周长是决定其谐振频率（f₀）的关键参数，周长越长，谐振频率越低。
01
环间距的影响
两环之间的间距（I₂）也会影响谐振频率和耦合强度，需优化设计。
02
单元周期作用
单元格的周期（p）影响材料整体的有效参数，对双频比有一定作用。
03
参数综合优化
通过综合调整多个参数，可以得到满足特定频段要求的洛伦兹色散曲线。
04
SRR参数分析

## Slide 14
天线设计与验证
详细介绍基于SRR超材料的单模双频贴片天线的设计过程、仿真与测试结果。
3

## Slide 15
4
展示天线整体结构及其各组成部分的设计考量
天线整体结构
天线由贴片、馈电网络和加载SRR的超材料层构成，结构紧凑。
01
馈电网络设计
采用微带线和缝隙耦合馈电，避免了额外馈电结构，简化了设计。
02
SRR布局方案
SRR单元根据天线H场分布进行排列，确保在双频下均能有效激励。
03
结构优化目标
优化目标包括双频阻抗匹配、辐射效率以及保持稳定的辐射方向图。
04
天线结构设计

## Slide 16
4
对比仿真与实测数据，验证天线性能
反射系数
仿真与测试表明，天线在低频段（2.6GHz）和高频段（4.1GHz）均实现了良好的阻抗匹配。
01
天线增益
天线在两个频段的实测增益分别达到6.9 dBi和8.1 dBi，性能优异。
02
辐射效率
在双频下，天线的仿真辐射效率分别高达98%和95%，损耗极低。
03
辐射方向图
仿真和测试的辐射方向图显示，天线在两个频段均能实现稳定的 broadside 辐射。
04
误差分析
实测频率略高于仿真，主要归因于PCB加工公差和层间空气隙的影响。
05
仿真与测试结果

## Slide 17
4
介绍基于该天线单元的一维阵列设计
01
设计了1×4的贴片天线阵列，采用微带功分网络实现等幅同相馈电。
阵列结构设计
02
阵列在双频段的仿真增益分别达到11.6 dBi和14.0 dBi，实现了高增益。
阵列仿真结果
03
实测阵列增益为10.9 dBi和14.1 dBi，与仿真结果吻合良好，验证了设计的可行性。
阵列测试结果
04
该阵列设计可应用于对增益和方向性有更高要求的5G通信等场景。
阵列应用潜力
阵列设计拓展

## Slide 18
复现工作
3

## Slide 19
4
整体工作
1
洛伦兹色散规律推导；目标频率确定；传输线理论计算
理论建模
2
SRR结构仿真；S参数仿真与参数提取；参数敏感度分析
SRR计算与提取
3
多层极板建模；模式确认；馈电与匹配
单天线建模
4
馈电网络设计；阵列排布；整体性能仿真
阵列天线建模
本研究总结

## Slide 20
4
复现进度规划
第一周
理论学习与单元建模；推导公式 1 - 9
01
第二周
理论计算，拿到符合要求的超材料设计等
02
第三周
单体天线建模与1x4天线阵列建模，并完成仿真
03
第四周
准备pre，并完成报告撰写
04
未来工作展望

## Slide 21
谢谢观看